## Slide 1: Reinforcement Learning in Control
سعید شمقدری
دانشکده مهندسی برق
دانشگاه علم و صنعت ایران
نیم سال اول 402-403
بسمه تعالی

## Slide 2: Finite Markov Decision Processes
CHAPTER 3

## Slide 3
Markov Decision Processes
تعریف:
وابستگی state در هر لحظه، فقط به state لحظه قبل و action اعمال شده

## Slide 4
Markov Decision Processes
تعریف:
وابستگی state در هر لحظه، فقط به state لحظه قبل و action اعمال شده
محاسبه تراژکتوری state
تاثیر action بر reward لحظه ای و آینده

## Slide 5
Markov Decision Processes
تعریف:
وابستگی state در هر لحظه، فقط به state لحظه قبل و action اعمال شده
محاسبه تراژکتوری state
تاثیر action بر reward لحظه ای و آینده
تابع Value :
Multi-armed bandit :
MDP in general :

## Slide 6
Markov Decision Processes
تعریف:
وابستگی state در هر لحظه، فقط به state لحظه قبل و action اعمال شده
محاسبه تراژکتوری state
تاثیر action بر reward لحظه ای و آینده
تابع Value :
Multi-armed bandit :
MDP in general :
MDP و Reinforcement Learning ؟

## Slide 7
Agent and Environment
Agent : ?
Environment: ?

## Slide 8
Agent and Environment
Agent : ?
Environment: ?

## Slide 9
Agent and Environment
یادگیری تقویتی در ادبیات هوش مصنوعی:

## Slide 10
Agent and Environment
یادگیری تقویتی در ادبیات هوش مصنوعی:
یادگیری تقویتی در مهندسی کنترل :

## Slide 11
در هر لحظه :
دریافت state محیط توسط agent به صورت
Agent and Environment

## Slide 12
در هر لحظه :
دریافت state محیط توسط agent به صورت
انتخاب action مبتنی بر یک policy به صورت
پاسخ به : تغییر حالت محیط به و دریافت پاداش
Agent and Environment

## Slide 13
در هر لحظه :
دریافت state محیط توسط agent به صورت
انتخاب action مبتنی بر یک policy به صورت
پاسخ به : تغییر حالت محیط به و دریافت پاداش
Agent and Environment

## Slide 14
در هر لحظه :
دریافت state محیط توسط agent به صورت
انتخاب action مبتنی بر یک policy به صورت
پاسخ به : تغییر حالت محیط به و دریافت پاداش
تراژکتوری سیستم:
Agent and Environment

## Slide 15
دینامیک MDP :
محاسبه احتمال وقوع به عنوان حالت بعدی و به عنوان reward دریافتی
Agent and Environment

## Slide 16
دینامیک MDP :
محاسبه احتمال وقوع به عنوان حالت بعدی و به عنوان reward دریافتی
Agent and Environment
,

## Slide 17
دینامیک MDP :
محاسبه احتمال وقوع به عنوان حالت بعدی و به عنوان reward دریافتی
Agent and Environment
,

## Slide 18
دینامیک MDP :
محاسبه احتمال وقوع به عنوان حالت بعدی و به عنوان reward دریافتی
Agent and Environment
,
P : توصیف کامل دینامیک محیط

## Slide 19
Agent and Environment
تعیین توابع مختلف گذر حالت از تابع p :

## Slide 20
Agent and Environment
تعیین توابع مختلف گذر حالت از تابع p :

## Slide 21
Agent and Environment
تعیین توابع مختلف گذر حالت از تابع p :
تعیین expected reward برای (state-action):

## Slide 22
Agent and Environment
تعیین توابع مختلف گذر حالت از تابع p :
تعیین expected reward برای (state-action):

## Slide 23
Agent and Environment
تعیین expected reward برای (state-action-next state):

## Slide 24
Agent and Environment
تعیین expected reward برای (state-action-next state):

## Slide 25
Agent and Environment
تعیین Action ؟
Low level ……….. High level control

## Slide 26
Agent and Environment
تعیین Action ؟
Low level ……….. High level control
ولتاژ موتور یک بازوی ربات
حرکت ربات به چپ/راست

## Slide 27
Agent and Environment
تعیین Action ؟
Low level ……….. High level control
ولتاژ موتور یک بازوی ربات
حرکت ربات به چپ/راست
تصمیمی برای رسیدن به هدف

## Slide 28
Agent and Environment
تعیین Action ؟
Low level ……….. High level control
تعیین State؟
Low level ……….. High level state (sensor output)
ولتاژ موتور یک بازوی ربات
حرکت ربات به چپ/راست
تصمیمی برای رسیدن به هدف

## Slide 29
Agent and Environment
تعیین Action ؟
Low level ……….. High level control
تعیین State؟
Low level ……….. High level state (sensor output)
موقعیت بازوی ربات
متحرک یا ثابت بودن ربات
ولتاژ موتور یک بازوی ربات
حرکت ربات به چپ/راست
تصمیمی برای رسیدن به هدف

## Slide 30
Agent and Environment
تعیین Action ؟
Low level ……….. High level control
تعیین State؟
Low level ……….. High level state (sensor output)
موقعیت بازوی ربات
متحرک یا ثابت بودن ربات
ولتاژ موتور یک بازوی ربات
حرکت ربات به چپ/راست
تصمیمی برای رسیدن به هدف
نیازمند دانستن برای رسیدن به هدف

## Slide 31
Agent and Environment
مرز بین محیط و agent ؟
ربات
حیوان

## Slide 32
Agent and Environment
مرز بین محیط و agent ؟
ربات
حیوان
محیط  غیر agent (توسط agent قابل تغییر نباشد)

## Slide 33
Agent and Environment
مرز بین محیط و agent ؟
اطلاعات agent از محیط؟
ربات
حیوان
محیط  غیر agent (توسط agent قابل تغییر نباشد)
کامل
کم(نحوه محاسبه پاداش، نحوه تغییر حالتها)
هیچ

## Slide 34
Agent and Environment
مرز بین محیط و agent ؟
اطلاعات agent از محیط؟
ربات
حیوان
محیط  غیر agent (توسط agent قابل تغییر نباشد)
کامل
کم(نحوه محاسبه پاداش، نحوه تغییر حالتها)
هیچ
مرز بین محیط و agent ؟ حد کنترل agent (قابل تغییر درمقاصد مختلف)

## Slide 35
RL and MDP
مدل سازی مسئله RLدر فریم ورک MDP :
سیگنال کنترل agent
تاثیر سیگنال agent
سیگنال نشان دهنده هدف agent

## Slide 36
RL and MDP
مدل سازی مسئله RLدر فریم ورک MDP :
سیگنال کنترل agent
تاثیر سیگنال agent
سیگنال نشان دهنده هدف agent
action:
        State:
                Reward:

## Slide 37
RL and MDP
مدل سازی مسئله RLدر فریم ورک MDP :
سیگنال کنترل agent
تاثیر سیگنال agent
سیگنال نشان دهنده هدف agent
action:
        State:
                Reward:
کارایی RL  انتخاب مناسب action و state

## Slide 38
Examples
Bioreactor:
States: Temperature , Concentrations

## Slide 39
Examples
Bioreactor:
States: Temperature , Concentrations
Action : (control valve )  set points ( Temp. & steering rate)
Reward: chemical product rate

## Slide 40
Examples
Pick-and-place robot:
هدف: حرکت سریع و نرم!
Action ؟
State ؟
Reward؟

## Slide 41
Examples
Pick-and-place robot:
هدف: حرکت سریع و نرم!
Action ؟
State ؟
Reward؟
Action ؟ ولتاژ موتور هر مفصل
State ؟ زاویه و سرعت زاویه ای
Reward؟ هر حرکت مطلوب کامل +1
هر برخورد ضربه ای
هر سمپل تایم -

## Slide 42
Examples
Action در رانندگی؟؟

## Slide 43
Examples
Action در رانندگی؟؟
گشتاور چرخ (در دوجهت)
ترمز، گاز، فرمان
فرامین دست و پای راننده
رانندگی در کدام مسیر

## Slide 44
Examples
Action در رانندگی؟؟
گشتاور چرخ (در دوجهت)
ترمز، گاز، فرمان
فرامین دست و پای راننده
رانندگی در کدام مسیر
کدام را ترجیح می دهید؟

## Slide 45
Examples
ربات جمع آوری زباله:
سنسورها....
عملگرها...
ناوبری و کنترل ....
باتری قابل شارژ
Action, State ؟؟؟؟

## Slide 46
Examples
ربات جمع آوری زباله:
سنسورها....
عملگرها...
ناوبری و کنترل ....
باتری قابل شارژ
Action, State ؟؟؟؟
تعریف در سطح بالا:
State : سطح شارژ باتری : low-high
Action: {جستجو- برگشت به محل شارژ – انتظار } یا {جستجو-– انتظار }

## Slide 47
Examples
دینامیک سیستم:
search: اگر باتری high باشد، به احتمال در high میماند و با به low میرود
اگر باتری low باشد، به احتمال در low میماند و با خالی می شود
Wait : مصرف باتری ندارد
recharge : از low به high میرود

## Slide 48
Examples
دینامیک سیستم:
search: اگر باتری high باشد، به احتمال در high میماند و با به low میرود
اگر باتری low باشد، به احتمال در low میماند و با خالی می شود
Wait : مصرف باتری ندارد
recharge : از low به high میرود
Reward :
زباله در سبد : +1*(
باتری خالی شود : -3

## Slide 49
Examples
دیاگرام دینامیک finite MDP برای ربات:

## Slide 50
Examples
تابع احتمال transition و reward برای finite MDP :

## Slide 51
Goals and Rewards
معرفی هدف برای agent :
سیگنال عددی reward که با max کردن امید ریاضی آن به هدف برسد
( یا پاداش تجمعی)

## Slide 52
Goals and Rewards
معرفی هدف برای agent :
سیگنال عددی reward که با max کردن امید ریاضی آن به هدف برسد
( یا پاداش تجمعی)
محدودیت؟؟

## Slide 53
Goals and Rewards
معرفی هدف برای agent :
سیگنال عددی reward که با max کردن امید ریاضی آن به هدف برسد
( یا پاداش تجمعی)
محدودیت؟؟
تعریف reward:
معرف آنچه میخواهیم انجام شود (نه چگونه انجام شود)
عدم ارائه دانش اولیه با پاداش (مقداردهی اولیه policy یا value)
روشی برای ارتباط با ربات

## Slide 54
Goals and Rewards
معرفی هدف برای agent :
سیگنال عددی reward که با max کردن امید ریاضی آن به هدف برسد
( یا پاداش تجمعی)
محدودیت؟؟
تعریف reward:
معرف آنچه میخواهیم انجام شود (نه چگونه انجام شود)
عدم ارائه دانش اولیه با پاداش (مقداردهی اولیه policy یا value)
روشی برای ارتباط با ربات
اگرagent پاداش را max کند باید به هدف برسد

## Slide 55
Goals and Rewards
مثال:
شطرنج:

## Slide 56
Goals and Rewards
مثال:
شطرنج:
Maze :

## Slide 57
Goals and Rewards
مثال:
Recycling robot

## Slide 58
Goals and Rewards
مثال:
Recycling robot
زباله : +1
برخورد مانع : -1

## Slide 59
Returns and Episodes
Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت

## Slide 60
Returns and Episodes
Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت
در شکل ساده: جمع پاداش ها از t بعد

## Slide 61
Returns and Episodes
Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت
در شکل ساده: جمع پاداش ها از t بعد
هدف : max کردن expected return

## Slide 62
Returns and Episodes
Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت
در شکل ساده: جمع پاداش ها از t بعد
هدف : max کردن expected return
Episode:
تعاملی بین agent و محیط که پایانی دارد
دارایTerminal state

## Slide 63
Returns and Episodes
Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت
در شکل ساده: جمع پاداش ها از t بعد
هدف : max کردن expected return
Episode:
تعاملی بین agent و محیط که پایانی دارد
دارایTerminal state
Continuing Task:
تعاملی بین agent و محیط که پایانی ندارد

## Slide 64
Returns and Episodes
Discounted Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت برای تعامل پیوسته

## Slide 65
Returns and Episodes
Discounted Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت برای تعامل پیوسته

## Slide 66
Returns and Episodes
Discounted Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت برای تعامل پیوسته

## Slide 67
Returns and Episodes
Discounted Return :
فرموله کردن پاداش دراز مدت برای تعامل پیوسته
?

## Slide 68
Returns and Episodes
محاسبه بازگشتی return :

## Slide 69
Returns and Episodes
مثال: آونگ معکوس مقید

## Slide 70
Returns and Episodes
مثال: آونگ معکوس مقید
Episode or Continuing ؟؟

## Slide 71
Returns and Episodes
مثال: آونگ معکوس مقید
Episode or Continuing ؟؟
Episode :
اجرای هرTask از شروع تا زمان افتادن
Reward :
هر stepکه خطا رخ نداده: +1
Return :
زمان شروع تا خطا
بالانس موفق:
Return  ∞

## Slide 72
Returns and Episodes
مثال: آونگ معکوس مقید

## Slide 73
Returns and Episodes
مثال: آونگ معکوس مقید
Continuing :
Task های پشت سرهم با شروع بعد از هر خطا از وسط
Reward :
هر بار خطا: -1
Return Discounted:
تا (K :زمان خطا)

## Slide 74
Returns and Episodes
نمایش یکسان Episodic و Continuing :

## Slide 75
Returns and Episodes
نمایش یکسان Episodic و Continuing :

## Slide 76
Policies and Value Functions
مسائل Reinforcement Learning :
تخمین تابع value  state
تخمین تابع value  state & action

## Slide 77
Policies and Value Functions
مسائل Reinforcement Learning :
تخمین تابع value  state
تخمین تابع value  state & action
Value : مقدار Expected Return

## Slide 78
Policies and Value Functions
مسائل Reinforcement Learning :
تخمین تابع value  state
تخمین تابع value  state & action
Value : مقدار Expected Return
Policy : روش های انتخاب action

## Slide 79
Policies and Value Functions
مسائل Reinforcement Learning :
تخمین تابع value  state
تخمین تابع value  state & action
Value : مقدار Expected Return
Policy : روش های انتخاب action
state
احتمال انتخاب هر action

## Slide 80
Policies and Value Functions
اگر در وقتی در state : s هستیم و پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :

## Slide 81
Policies and Value Functions
اگر در وقتی در state : s هستیم و پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :
State-value function

## Slide 82
Policies and Value Functions
اگر در وقتی در state : s هستیم و پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :
State-value function
اگر در وقتی در state : s هستیم و action : a اعمال می شود و پس از آن پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :

## Slide 83
Policies and Value Functions
اگر در وقتی در state : s هستیم و پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :
State-value function
اگر در وقتی در state : s هستیم و action : a اعمال می شود و پس از آن پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :

## Slide 84
Policies and Value Functions
اگر در وقتی در state : s هستیم و پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :
State-value function
اگر در وقتی در state : s هستیم و action : a اعمال می شود و پس از آن پالیسی انتخاب شده باشد،
تخمین تابع value :
action-value function

## Slide 85
Policies and Value Functions
تخمین بازگشتی تابع value :

## Slide 86
Policies and Value Functions
تخمین بازگشتی تابع value :

## Slide 87
Policies and Value Functions
تخمین بازگشتی تابع value :
معادله بلمن
بیان ارتباط بین تخمین تابع state value در t وt+1

## Slide 88
Policies and Value Functions
تخمین بازگشتی تابع value :
معادله بلمن
بیان ارتباط بین تخمین تابع state value در t وt+1
حل یکتای معادله بلمن :

## Slide 89
Policies and Value Functions
توصیف بلمن:
State:
State – Action:
State:

## Slide 90
Policies and Value Functions
روش محاسبه تابع value از معادله بلمن:
حل دستگاه معادلات خطی فوق (n معادله n مجهول برای همه )
حل یکتای معادله بلمن :

## Slide 91
Gridworld
مثال:

## Slide 92
Gridworld
مثال:
State: cell
Action: up-down-left-right
Reward:
برخورد با دیواره : -1 (s’=s)
خروج از A : -10 (برای هر اکشن)  به A’
خروج از B: -5 (برای هر اکشن)  به B’
سایر 0

## Slide 93
Gridworld
مثال:
اگر فقط A برویم:

## Slide 94
Gridworld
مثال:
اگر فقط A برویم:

## Slide 95
Gridworld
مثال:
اگر فقط A برویم:
اگر فقط Bبرویم:

## Slide 96
Gridworld
مثال:
اگر فقط A برویم:
اگر فقط Bبرویم:

## Slide 97
Gridworld
حل دستگاه معادلات بلمن برای همه سل های جدول (تعیین برای هر state )

## Slide 98
Gridworld
حل دستگاه معادلات بلمن برای همه سل های جدول (تعیین برای هر state )
تاثیر در ؟
تابع ؟؟
تابع ؟؟

## Slide 99
Golf
مثال:
State: Distance to hole
Action: Driver – Putter
Reward: -1 برای هر ضربه توپ
Value برای هر state: منفی تعداد ضربه ها تا حفره
فرض: نشانه گیری دقیق و قطعی ولی برد توپ محدود

## Slide 100
Optimal Policies and Optimal Value Functions
تابع value بهینه و پالیسی بهینه:
پالیسی بهینه :?

## Slide 101
Optimal Policies and Optimal Value Functions
پالیسی بهینه :?

## Slide 102
Optimal Policies and Optimal Value Functions
پالیسی بهینه :?
State-value function برای پالیسی بهینه:

## Slide 103
Optimal Policies and Optimal Value Functions
Action-value function برای پالیس بهینه:
پالیسی بهینه :?
State-value function برای پالیسی بهینه:

## Slide 104
Optimal Policies and Optimal Value Functions
Action-value function برای پالیس بهینه:
پالیسی بهینه :?
State-value function برای پالیسی بهینه:
بیان بر حسب :

## Slide 105
Golf
مثال:
فرض: شروع با درایور
سوال :
اکشن بهینه برای نقاط دور : دو درایور و یک پاتر

## Slide 106
Optimal Policies and Optimal Value Functions
معادله بهینگی بلمن برای state value :
حل دستگاه معادلات غیر خطی فوق (n معادله n مجهول برای همه )

## Slide 107
Optimal Policies and Optimal Value Functions
معادله بهینگی بلمن برای action value :

## Slide 108
Optimal Policies and Optimal Value Functions
Backup Diagram برای و

## Slide 109
Optimal Policies and Optimal Value Functions
تعیین پالیسی بهینه به سادگی از روی بدست آمده (سرچ ساده)
پالیسی بهینه : هر پالیسی که بر اساس ، Greedy باشد.
توجه: پالیسی با انتخاب Greedy در دراز مدت هم بهینه است.
Optimal State-value function
Optimal Action-value function
تعیین پالیسی بهینه از روی بدست آمده : ؟
پالیسی که حداکثر را دارد! (ساده تر از قبل)

## Slide 110
Gridworld
حل دستگاه معادلات بلمن برای پالیسی بهینه برای هر سل جدول (تعیین )
حل دستگاه معادلات بهینگی بلمن ((optimal state- value با 25 معادله غیرخطی

## Slide 111
Gridworld
تعیین از روی :
تاثیر در جدول فوق؟

## Slide 112
Recycling Robot
معادلات بهینگی بلمن؟
State ها : Low – High  محاسبه با max گرفتن روی action های ممکن
Action ها :
High  search & wait
Low search & wait & recharge

## Slide 113
Recycling Robot
معادلات بهینگی بلمن؟

## Slide 114
Recycling Robot
معادلات بهینگی بلمن؟
به ازای هر انتخاب می توان را حساب کرد.

## Slide 115
Recycling Robot
معادلات بهینگی بلمن برای ؟

## Slide 116
Golf
مثال: تابع value بهینه برای بازی گلف:

## Slide 117
Optimal Policies and Optimal Value Functions
حل مسئله بهینه گی بلمن  حل مسئله Reinforcement Learning
الزامات:
دانستن دینامیک محیط :
حجم محاسبات!
خاصیت مارکوف داشتن مسئله
برای backgammon : حالت !  محاسبه !!!
راه حل: Approximatin
Dynamic Programming